# Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях,  а также о сроках их исполнения и источниках финансирования на 2013 год

1.1.	Реконструкция и техническое перевооружение кабельных и воздушных линий (6 – 10) кВ и 0,4 кВ.

Выполнение состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по:

- строительству воздушных (ВЛ), кабельных линий (КЛ) электропередачи взамен ликвидируемых;

- сплошной замене на участках ВЛ опор новыми (из более прочного материала) при общей длине участка более 15% протяженности линии, замена дефектных опор ВЛ на деревянных опорах новыми (из более прочного материала) или подстановке дополнительных при общем количестве вновь устанавливаемых опор более 30% установленных на линии;

- замене воздушной линии кабельной;

- подвеске дополнительных проводов в фазе на действующих линиях электропередачи, не предусмотренных первоначальным проектом;

- замене проводов на участках ВЛ электропередачи (более 30% общей протяженности линии) проводами большего сечения или большей механической прочности;

- замене проводов ВЛ самонесущими изолированными проводами (СИП);

- подвеске грозозащитных тросов на существующих ВЛ, не предусмотренных первоначальным проектом

- выносу участков существующих КЛ или ВЛ на новую трассу в связи со строительством энергетических и несущих опор на образцы, имеющие более высокие показатели энергетической эффективности, прочностные характеристики.

1.2.	Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторных подстанций, распределительных пунктов:

Выполнение мероприятия состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по:

- строительству трансформаторных подстанций и распределительных пунктов на старой площадке взамен ликвидируемых;

- переустройство строительной части распределительных устройств, зданий и сооружений;

- сплошная замена (более 30%) физически или морально устаревших типов оборудования, устройств объектов электрических сетей новыми, соответствующими современному уровню;

- перевод подстанций, распределительных, переключательных пунктов на более высокий класс напряжения;

- замена основного оборудования в связи с увеличением передаваемой мощности, токов короткого замыкания;

- внедрение автоматических устройств регулирования напряжения, противоаварийной автоматики, АСУ ТП и новых систем оперативно-технологического управления;

- установка устройств, обеспечивающих снижение потерь электроэнергии, поддержание уровней напряжения.

1.3.	Установка приборов и систем учета в точках приема/отпуска электроэнергии для сведения баланса, определения источников технологических и коммерческих потерь.

Выполнение мероприятия состоит в проведении комплекса проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке в точках приема/отпуска электроэнергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии систем коммерческого и технического учета электроэнергии (СУЭ), расположенных на трансформаторных подстанциях (ТП) или распределительных пунктах (РП), обеспечивающих измерение, хранение данных о поступившей или отпущенной электроэнергии.

Одной из основных задач для устанавливаемых СУЭ является контроль и определение (в том числе и в оперативном режиме) величины реактивной электроэнергии/мощности, потребляемой/генерируемой нагрузками потребителей, присоединенных к питающим линиям ТП, РП.

Установка вышеуказанных аппаратно-программных средств позволяет в оперативном режиме осуществлять анализ электропотребления, определять источники технологических и коммерческих потерь, а также оценивать состояния качества электроэнергии, эффективно проводить мероприятия по снижению уровня в электрических сетях реактивной мощности.

1.4.	Установка выносных приборов и систем учета электроэнергии для расчетов с владельцами частных жилых домов, различными объединениями граждан.

Выполнение мероприятия предусматривает своей основной целью снижение уровня коммерческих потерь электроэнергии при ее передаче и реализации в индивидуальном жилом секторе муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области, за счет проведения комплекса технических мероприятий по изменению организации существующей системы коммерческого учета электроэнергии.

Дополнительными целями проекта являются:

- организация автоматизированного сбора и контроля данных учета без участия контролеров;

- исключение субъективных ошибок в ходе процесса снятия и контроля показаний приборов учета электроэнергии;

- упрощение порядка применения мероприятий по отключению потребителей, имеющих задолженность по оплате за использованную электроэнергию.

1.5.	Установка более экономичных источников тепловой энергии для обеспечения хозяйственных нужд (ХН) на объектах филиалов ОАО «ЛОЭСК».

Выполнение мероприятия предусматривает установку для обогрева объектов производственной деятельности филиалов ОАО «ЛОЭСК» газовых (а также иных) котельных автономного типа, позволяющих вследствие своих технических характеристик осуществить существенную экономию расхода тепловой энергии на обогрев зданий и сооружения, а значит и денежных средств на ее оплату.

1.6.	Установка приборов учета ТЭР, расходуемых для ХН и собственных нужд (СН).

Выполнение мероприятия служит для обеспечения учета и, на его основе, контроля и планирования потребления ТЭР. В связи с постоянным во времени повышением тарифов на ТЭР проведения данного мероприятия обеспечит экономию их расхода, а также требуемых денежных средств для проведения расчетов за потребление ТЭР.

1.7.	Сезонные переключения силовых трансформаторов в подстанциях.

Выполнение мероприятия организуется в соответствии с планами комплексных технических обслуживаний и ремонтов силами и средствами филиалов ОАО «ЛОЭСК». Непосредственному проведению переключений предшествует анализ режимов работы силовых трансформаторов, их загруженности в различные периоды времени осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов. Оптимальное распределение нагрузки между силовыми трансформаторами, достигаемое с помощью переключений, позволяет существенно снизить уровень технологических потерь холостого хода.

  - Организационные мероприятия, направленные на снижение коммерческой составляющей потерь в сетях ОАО «ЛОЭСК»:

-переход на расчеты с населением по выставленным счетам;

-ограничение режима потребления электрической энергии при задолженности по оплате;

-проведение рейдов и претензионная работа с потребителями, осуществляющими безучетное и бездоговорное потребление электрической энергии;

Сроки исполнения перечисленных мероприятий - январь-декабрь 2013. Финансирование мероприятий осуществляется в рамках утвержденных затрат в инвестиционной программе и за счет  себестоимости.