«Утверждаю»

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству

АО «ЛОЭСК»

________________ Д.С. Чехомов

# Техническое задание

на выполнение работ по объектам нового строительства «под ключ»
в срок не более 70 календарных дней на территории Ленинградской области

# Объем работ: выполнение работ «под ключ» в составе:

Этап I. выполнение изыскательских работ и обеспечение получения разрешений
 и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту, в соответствии с 
типовым заданием на проведение работ по получению разрешительной документации 
(Приложение № 1).

Этап II. выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) на строительство новых распределительных сетей напряженем 6(10)/0,4 кВ для присоединения новых потребителей и увеличения мощности существующих потребителей.

1. ПСД должна соответствовать требованиям законов и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в области градостроительства; методическим и нормативным документам по проектированию объектов распределительной сети; технических регламентов и документов, включенных в перечень сводов правил и национальных стандартов, обеспечивающих соблюдение технических регламентов; технической политике АО «ЛОЭСК».

2. Сметная документация формируется на основании «Рекомендаций о порядке формирования сметной стоимости работ по строительству и реконструкции в АО «ЛОЭСК» для работ выполняемых подрядным способом».

3. В состав разработки ПСД входит согласование ее со всеми заинтересованными лицами, государственными органами. ПСД передается Заказчику на утверждение в полном объеме после выполнения и согласования, с предоставлением электронного исполнения ПСД, отчетной документации по выполненным изысканиям в соответствии с техническим заданием заказчика и программой инженерных изысканий, а также требованиями нормативно-правовых актов.

4. Отдельным подэтапом разработки ПСД является разработка и согласование в установленном АО «ЛОЭСК» порядке опросных листов и спецификаций на оборудование и материалы.

Этап III. Строительно-монтажные работы (СМР), пуско-наладочные работы (ПНР), электромонтажные работы (ЭМР) и поставка оборудования, согласно ПСД, изготовленной по этапу II настоящего технического задания:

1. Выполнение работ данного раздела предусматривает применение оборудования, передаваемого Заказчиком в монтаж Подрядчику. Спецификация на передаваемое оборудование составляется на основании согласованных в установленном порядке опросных листов перед началом работ по данному разделу.

2. В состав работ по данному разделу входит изготовление и передача Заказчику исполнительной документации для организации и проведения рабочей комиссии по приемке законченного строительством объекта.

3. Гарантийный срок на все виды Строительно-монтажных работ (СМР), пуско-наладочных работ (ПНР), электромонтажных работ (ЭМР) устанавливается 24 месяца с момента ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на эксплуатацию оборудования устанавливается согласно паспортам заводов изготовителей.

# Требования к единичным расценкам на работы

- Заказчиком установлены максимально допустимые единичные расценки на виды работ.

- Участники закупочной процедуры при составлении предложения на участие должны рассматривать данные расценки как максимально возможное ценовое предложение Заказчика, на основании которого формируется стоимость выполненных работ на каждом объекте.

- При снижении Участником предоставленных Заказчиком расценок процент снижения должен быть одинаковым ко всему перечню расценок.

- Не равномерное снижение единичных расценок будет являться основанием для отклоненкия предложения Участника.

Предельная стоимость выполнения работ по объектам нового строительства «под ключ»

| № п.п. | Наименование объекта | Сумма руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГНБ (1 труба +резервная д= 110 мм) кабель АПвБбШп-1 4*50 1 км | 7 688 521 |
| 2 | ГНБ (1 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 10 483 076 |
| 3 | ГНБ (1 труба д=160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 6 686 438 |
| 4 | ГНБ (2 труба +резервная д= 160 мм) кабель АСБ 3*240 1 км | 16 935 486 |
| 5 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм. Одна-резервная (без кабеля) | 7 987 608 |
| 6 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АПвБбШп 4*120 | 9 005 674 |
| 7 | ГНБ 1 км 2 трубы 160 мм.одна-резервная кабель АСБ 3*150 | 10 043 123 |
| 8 | ГНБ 1 км 2 трубы 225 мм.одна-резервная кабель АПвПг 1*630/70 | 16 391 976 |
| 9 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*120/70 10 кВ) | 17 513 812 |
| 10 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АПвПу2r 1*240/70 10 кВ) | 19 599 477 |
| 11 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*120) | 15 581 733 |
| 12 | ГНБ 1 км 3 трубы 160 мм.одна-резервная (кабель АСБ 3*150) | 15 935 458 |
| 13 | ГНБ 1 км 3 трубы 225 мм.одна-резервная КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 27 402 036 |
| 14 | ГНБ 1 км 4 трубы 225 мм.две-резервные КАБЕЛЬ АПвПг 1*630/50 10 кВ | 32 501 745 |
| 15 | Демонтаж провода и дерев.опор на км | 1 706 942 |
| 16 | Дренажная система | 607 586 |
| 17 | Замена опоры СВ-95 | 38 294 |
| 18 | Ограждение МТП, СТП | 61 687 |
| 19 | Разъединитель РЛК | 126 607 |
| 20 | Разъединитель РЛНД | 89 366 |
| 21 | Реклоузер | 1 929 998 |
| 22 | Реклоузер с ПКУ | 2 301 178 |
| 23 | Реконструкция ТП. Замена автомата АВ 200 А | 70 531 |
| 24 | Строительство 2КТПнТ-К/К-400/10 | 4 156 425 |
| 25 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*95) | 3 627 716 |
| 26 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 3 899 900 |
| 27 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 3 764 478 |
| 28 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95) дерев.опоры | 4 504 890 |
| 29 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95) | 2 958 741 |
| 30 | Строительство 1 км (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 3 141 821 |
| 31 | Строительство 1 км ВЛ совместной подвески ВЛ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ(СИП-3 1*120, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 4 365 150 |
| 32 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП 2 3*95+1*95+1*16 ММ2 | 989 981 |
| 33 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*120+1*95 | 1 312 552 |
| 34 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода ) СИП-2 3*70+1*95 | 897 015 |
| 35 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 3*50+1*70 | 791 397 |
| 36 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 (подвеска провода) СИП 4 4*25 | 666 469 |
| 37 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) | 2 509 910 |
| 38 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 1 936 044 |
| 39 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 2 046 470 |
| 40 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) без ответвлений | 1 595 375 |
| 41 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95) | 2 121 579 |
| 42 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | 2 349 185 |
| 43 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 2 462 797 |
| 44 | Строительство 1 км ВЛ-0,4кВ (СИП-2 3*120+1*95) | 2 449 526 |
| 45 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*120) | 3 060 169 |
| 46 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*50) | 2 782 881 |
| 47 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*70) | 2 891 509 |
| 48 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 2 922 346 |
| 49 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ(СИП-3 1*70) деревянные опоры | 3 336 231 |
| 50 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х120 мм2 | 2 484 403 |
| 51 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х150 мм2 | 2 761 376 |
| 52 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х185 мм2 | 3 043 863 |
| 53 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х50 мм2 | 2 161 478 |
| 54 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4Х95 мм2 | 2 387 363 |
| 55 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х240 мм2 | 4 079 999 |
| 56 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 2л 4Х95 мм3 (2 кабеля) | 5 691 221 |
| 57 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х120 мм2 | 3 431 113 |
| 58 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х95 мм2 | 3 379 329 |
| 59 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х120 мм2 | 3 878 053 |
| 60 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х95 мм2 | 3 645 587 |
| 61 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х150 мм2 | 4 326 071 |
| 62 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АВБбШв 4Х185 мм2 | 4 894 246 |
| 63 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х120 мм2 | 5 798 945 |
| 64 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (2 кабеля) АСБ 2л 4Х240 мм2 | 6 955 953 |
| 65 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х150 мм2 | 3 697 270 |
| 66 | Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ АСБ 4Х185 мм2 | 3 919 318 |
| 67 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*150 мм2 | 6 331 539 |
| 68 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*185 мм2 | 6 968 330 |
| 69 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*240 мм2 | 7 374 601 |
| 70 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ (2 кабеля) АСБ 3*95 мм2 | 5 488 261 |
| 71 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*120/50 мм2) | 5 835 016 |
| 72 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*150/70 мм2) | 6 542 621 |
| 73 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АПвПу2г 3(1*240/70 мм2) | 6 756 665 |
| 74 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х240/70 мм2 два кабеля | 10 142 552 |
| 75 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*150мм2 | 3 759 572 |
| 76 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*185мм2 | 4 112 551 |
| 77 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*240мм2 | 4 295 642 |
| 78 | Строительство 1 км КЛ-10 кВ АСБ 3*95 мм2 | 3 401 503 |
| 79 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*70, СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 4 010 664 |
| 80 | Строительство 1 км совместной подвески ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4 кВ (СИП-3 1*95, СИП-2 3*95+1*95+1*16) | 4 229 058 |
| 81 | Строительство 1 км совместной подвески СИП 4*16 и СИП 3*16+1*25 | 2 519 746 |
| 82 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) | 431 079 |
| 83 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*120 мм2) два кабеля | 580 855 |
| 84 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) | 512 348 |
| 85 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АВБбШв 4*240 мм2) два кабеля | 748 555 |
| 86 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) | 499 441 |
| 87 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*120 мм2) два кабеля | 743 797 |
| 88 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) | 582 018 |
| 89 | Строительство 100м КЛ-0,4 (АПВБбШп 4*240 мм2) два кабеля | 872 549 |
| 90 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*120/50 мм2) | 829 581 |
| 91 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) | 921 128 |
| 92 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) два кабеля | 1 603 227 |
| 93 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*240/70 мм2) четыре кабеля | 2 987 158 |
| 94 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) | 997 862 |
| 95 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) два кабеля | 1 733 858 |
| 96 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*300/70 мм2) четыре кабеля | 3 103 481 |
| 97 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) | 1 078 485 |
| 98 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*400/70 мм2) два кабеля | 1 893 992 |
| 99 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) | 1 270 632 |
| 100 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*630/70 мм2) два кабеля | 2 266 951 |
| 101 | Строительство 100м КЛ-10 (АПвПу2г 1*800/70 мм2) два кабеля | 2 383 316 |
| 102 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) | 538 333 |
| 103 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*120 мм2) два кабеля | 789 158 |
| 104 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) | 611 141 |
| 105 | Строительство 100м КЛ-10 (АСБ 3*240 мм2) два кабеля | 916 128 |
| 106 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*120) | 597 537 |
| 107 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*70) с деревянными опорами | 610 428 |
| 108 | Строительство 100м ВЛ-10 кВ (СИП-2 1*95) | 583 992 |
| 109 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) | 617 588 |
| 110 | Строительство 100м (двуцепка) 2ВЛ-10 кВ (СИП-3 1*95) | 928 296 |
| 111 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*120+1*95+1*16) | 411 307 |
| 112 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*50+1*70+1*16) | 353 425 |
| 113 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*95+1*16) | 366 022 |
| 114 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) деревянные опоры | 408 425 |
| 115 | Строительство 100м ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*95+1*95+1*25) с щитами учета на вводах | 409 263 |
| 116 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 3 061 335 |
| 117 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 3 313 886 |
| 118 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 3 540 374 |
| 119 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 3 783 966 |
| 120 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х25-1кВ) | 2 457 339 |
| 121 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х35-1кВ) | 2 512 510 |
| 122 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 2 573 156 |
| 123 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 2 704 188 |
| 124 | Строительство КЛ-0,4 (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 2 778 605 |
| 125 | Строительство КЛ-0,4 (АВБбШв 4х240мм2) | 3 269 595 |
| 126 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*35 ММ2) | 3 090 737 |
| 127 | Строительство КЛ-0,4 (АСБ 4*70 ММ2) | 3 321 740 |
| 128 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АВБбШв 4*95 мм2) с перегородкой из кирпича | 3 751 625 |
| 129 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х120-1кВ) | 4 769 209 |
| 130 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х150-1кВ) | 5 237 840 |
| 131 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х185-1кВ) | 5 686 473 |
| 132 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 6 186 999 |
| 133 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х50-1кВ) | 3 730 356 |
| 134 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х70-1кВ) | 4 003 229 |
| 135 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АПВБбШп 4х95-1кВ) | 4 327 952 |
| 136 | Строительство КЛ-0,4 четыре кабеля в траншее (АПВБбШп 4х240-1кВ) | 11 975 523 |
| 137 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*35 мм2) | 5 180 603 |
| 138 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*50 мм2) | 5 277 909 |
| 139 | Строительство КЛ-0,4 два кабеля в траншее (АСБ 4*70 мм2) | 5 658 904 |
| 140 | Строительство КЛ-10 АПвП2г 3х (1х630/70 ММ2) | 9 148 598 |
| 141 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х630/70 ММ2) два кабеля | 17 296 103 |
| 142 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) | 3 138 653 |
| 143 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3*70 мм2) два кабеля | 4 960 058 |
| 144 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3Х120 ММ2 ) | 3 654 018 |
| 145 | Строительство КЛ-10 (АСБ 3х120 ММ2) два кабеля | 5 920 257 |
| 146 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х240/70 ММ2) четыре кабеля | 23 919 303 |
| 147 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) | 7 186 942 |
| 148 | Строительство КЛ-10 АПвПг 3х (1х300/70 мм2) два кабеля | 13 306 355 |
| 149 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) | 7 989 588 |
| 150 | Строительство КЛ-10 АПвПУ2г 3х (1х400/70 мм2) четыре кабеля | 27 987 246 |
| 151 | Строительство КЛ-10 АПвПу2г 3х (1х630/70 ММ2) четыре кабеля | 32 331 603 |
| 152 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х (1х240/70 мм2) два кабеля | 12 533 152 |
| 153 | Строительство КЛ-10 кВ АПвПу2г 3х120/35 мм2 | 4 650 178 |
| 154 | Строительство КРУН-10 кВ в ж/б оболочке 6 ячеек (4 отходящие-с вакуумными выкл. 2 вводные-с выкл. нагрузки) | 4 240 756 |
| 155 | Строительство КТП 1*160 | 1 735 254 |
| 156 | Строительство КТП вв 2*250 кВА | 3 045 042 |
| 157 | Строительство КТП-250/10/0,4 с трансф. ТМГ 250/10/0,4 п/ст- кабельный ввод | 2 152 803 |
| 158 | Строительство КТПн к/к 1*1000 кВа | 3 340 959 |
| 159 | Строительство КТПТ 2* 1000 | 7 411 797 |
| 160 | Строительство КТПТ 2* 1000 (сэндвич-панели) | 8 139 681 |
| 161 | Строительство КТПТ 2* 630 | 4 883 702 |
| 162 | Строительство КТПТ вв 400 с трансф.400 | 2 172 016 |
| 163 | Строительство КТПТ вв 630 с трансф.630 | 2 325 920 |
| 164 | Строительство МТП 100 | 899 250 |
| 165 | Строительство МТП 160 | 945 706 |
| 166 | Строительство МТП 250 | 1 251 905 |
| 167 | Строительство ПКУ | 709 901 |
| 168 | Строительство СТП 100 | 698 365 |
| 169 | Строительство СТП 25 | 665 083 |
| 170 | Строительство СТП 40 | 681 700 |
| 171 | Строительство СТП 63 | 686 737 |
| 172 | Установка КД-209 (на 12 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 316 433 |
| 173 | Установка КД-209 (на 5 групп, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 231 371 |
| 174 | Установка КД-211 (2-х секционный, если рек-я то еще + 20т.р. с НДС) | 367 334 |
| 175 | Устройство ответвлений (СИП 2*16) | 8 086 |
| 176 | Устройство ответвлений (СИП 4*16) | 12 604 |
| 177 | Устройство ответвлений (СИП 4*25) | 13 897 |
| 178 | Установка щита учета | 41 735 |
| 179 | Просека на 1 Га (без восстановительной стоимости) | 1 107 407 |
| 180 | Восстановление дорожного покрытия, 1 м2 | 1 430 |
| 181 | Устройства лежневых дорог, 1 км | 8 192 160 |

* при формировании единичных расценок не учитывались возможные затраты на реализацию специальных технических условий по переустройству сооружений и коммуникаций транспортной, газовой и иной инженерной инфраструктуры при пересечении последних линейными электросетевыми объектами и затраты на восстановление нарушенного благоустройства.

Требования к срокам выполнения работ

Конкретные объемы работ и сроки их выполнения определяются объектным техническим заданием (заявкой), разработанным по техническим условиям Заявителя для присоединения которого выполняются мероприятия.

Приложение:

- Задание на проведение работ по получению разрешительной документации по объекту нового строительства.